PRS-ÄÄNITTÄJÄN OPAS

Plextalk Recording Software 2.05

Näkövammaisten Keskusliitto ry.

Daisy-neuvonta

2012

Yleistä	3

Daisy-julkaisu	3

Daisy-julkaisun osat	3

Daisy-julkaisun valmistusvaiheet PRS-ohjelmassa	3

Julkaisun äänitiedostoista ja viimeistelytoiminnoista	3

Työaseman valmistelu	4

Ohjelman käyttö	4

1.	Uuden projektin luominen	4

2.	Ohjelman perusnäkymä	7

3.	Äänitysasetusten säätö	8

4.	Äänitys	11

5.	Jäsentely	11

6.	Julkaisun viimeistely	12

7.	Projektikansioiden sisältö vaiheittain	16

8.	Korjaukset	17

9.	Aiemmin luodun projektin avaaminen	18

10.	Valmiin julkaisun tuominen ohjelmaan	19

11.	Valmiiden äänitiedostojen tuominen ohjelmaan	20

12.	Julkaisun tallentaminen CD-levylle	21

Sanastoa	23

# Yleistä

# Daisy-julkaisu

DAISY on lyhenne sanoista Digital Accessible Information System. Se on saavutettava digitaalinen julkaisustandardi. Daisy-julkaisuun tehdään jäsentely, joka mahdollistaa helpon selailun. Julkaisussa voi liikkua eteen- ja taaksepäin lausetasolla, luvuittain ja aikajaksoilla. Äänitiedostot pakataan tilaa säästävään MP3-muotoon. CD-levyille tallennettuja Daisy-julkaisuja voidaan kuunnella erityisillä Daisy-soittimilla tai tietokoneella. Julkaisuja voi kuunnella joillakin MP3- ja CD-soittimilla, mutta selailuominaisuudet eivät ole käytettävissä.

### Daisy-julkaisun osat

- äänitiedostot

- ohjaustiedostot: jäsentely ncc.html-nimisessä tiedostossa sekä SMIL-tiedostot, jotka linkittävät jäsentelyn äänitiedostoihin

- julkaisun tiedot, kuten nimi, tekijä, lukija jne.

### Daisy-julkaisun valmistusvaiheet PRS-ohjelmassa

- uuden projektin luominen

- julkaisun tietojen merkitseminen

- äänittäminen

- julkaisun muokkaus, esim. jäsentely, otsikointi, sivunumerointi

- osien yhdistäminen julkaisuksi viimeistelytoiminnon avulla.

# Julkaisun äänitiedostoista ja viimeistelytoiminnoista

Daisy-julkaisu on suositeltavaa äänittää omana projektina wav-tiedostomuotoon (PCM44.1 kHz Mono). Materiaalin muokkaus ja korjailu on helppo tehdä wav-muodossa, eikä äänen laatu huonone käsittelyssä. Jos julkaisu tehdään suoraan MP3-muotoon, muokkaukset ja pakkaaminen huonontavat jokaisella kerralla äänen laatua.

Kun aineisto on äänitetty ja sille on tehty mahdolliset korjaukset, tehdään Build Book -toiminto. Se tekee julkaisulle Daisy-rakenteen lisäämällä tarvittavat ohjaustiedostot (ncc.html ja smil-tiedostot). Smillit linkittävät äänitiedostot siten että ne ovat selailtavissa ja soitin toistaa ne keskeytyksettä. Lisäksi toiminto poistaa tarpeettomat wav-äänitiedostot siivouksen yhteydessä.

Build bookin jälkeen aineistolle tehdään Audio Export. Toiminto pakkaa wav-tiedostot vähemmän tilaa vieviksi MP3-tiedostoiksi. Wav-tiedostoja ei ole järkevää siirtää sellaisenaan julkaistavaksi, eivätkä ne usein mahtuisi CD-levylle. Lisäksi Audio Export siivoaa MP3-tiedostoista virheet pois. Nämä virheet eivät kuulu Daisy-soittimella, mutta tavallinen MP3-soitin toistaa ne.

# Työaseman valmistelu

Tämä vaihe tehdään silloin kun valmis julkaisu lähetetään tuotantoa varten kopioinnin suorittajan palvelimelle FolderSender-ohjelmalla.

- Luo kaksi eri kansiota C:-aseman juureen, toinen projekteille Projektit (suositus), toinen valmiille julkaisuille LAHETYS (pakollinen).

- Luo julkaisu Projektit-kansioon. Audio export-vaiheessa projekti tehdään uuteen työkansioon nimeltä LAHETYS. Tällöin olemassa oleva projekti säilyy tallessa wav-muodossa Projektit-kansioissa. Tarvittaessa voit palata siihen ja tehdä toimenpiteet uudestaan, mikäli LAHETYS-kansion sisältö ei olekaan kunnossa (esim. sisältää wav-tiedostoja tai ohjaustiedostot puuttuvat ym.).

- Käyttäjätuen on ongelmatilanteissa helpompi selvittää vian syytä, kun kansiot on nimetty suosituksen mukaan

- Tärkeää!: Tyhjennä aina LAHETYS-kansio ennen seuraavan lehden pakkausta ja lähetystä. Folder Sender -ohjelma lähettää muuten edellisen lehden palvelimelle. Jos haluat arkistoida valmiit julkaisut, siirrä lähetetty julkaisu lopuksi LAHETYS-kansiosta talteen johonkin omaan kansioon (esim. Lehtiarkisto).

# Ohjelman käyttö

Ohjeessa käytetään malliesimerkkinä Äänilehti-nimistä lehteä.

### Uuden projektin luominen

  - Käynnistä ohjelma Käynnistä-valikon Ohjelmat-kohdasta tai pikakuvakkeesta työpöydältä.

  - Valitse aukeavan ikkunan valikosta New, kun haluat luoda uuden projektin.

  - Valitse seuraavaksi aukeavasta valikosta tallennusmuoto PCM 44.1 kHz Mono (suositus). Aineisto tallentuu wav-muotoon.

  - Valitse kohdekansioksi projekteille tarkoitettu kansio (suositus Projektit). Anna uudelle projektille tiedostonimi (ohjeessa käytetään malliesimerkkinä projektia Äänilehti_6_2012). Tämä tiedostonimi näkyy resurssienhallinnassa kansiona, ei tiedostona! Nimessä voi olla vain numeroita tai kirjaimia ilman välilyöntejä, maksimipituus 63 merkkiä. Sanojen välissä voit käyttää alaviivaa erottimena. Tallenna projekti.

  - Ohjelma luo alikansion Projektit-kansioon. Esimerkissä tiedosto-nimeen on lisätty numero ja vuosi, jolloin ne eivät tallennu edellisten päälle. Näin voit säilyttää halutessasi aiemmat projektit samassa kansiossa.

Näkymä tietokoneen resurssienhallinnassa.

  - Vahvista tallennuksen jälkeen aukeavassa Check-ruudussa uuden projektikansion luominen (Create the folder…) valitsemalla OK.

  - Seuraavassa, Book information -ikkunassa annetaan julkaisua koskevia tietoja, joista osa on pakollisia toimivan jakeluversion tuottamiseksi. Tietoja on mahdollista tutkia tai täydentää myöhemminkin projektin aikana, ennen lopullisen version tekemistä, Option-valikosta kohdasta Book information.

Title: Julkaisun nimi, pakollinen. Nimen tulisi olla muotoa Julkaisun nimi numero/vuosi. Esim. Äänilehti 11/2011. Kauttaviivan jälkeen ei saa olla välilyöntiä, koska syntetisaattori ei osaa lukea sitä oikein. Jos julkaisulla ei ole numeroa, laita nimen perään päivämäärä muotoa pp.kk.vvvv.

Creator: Tekijän nimi. Se voi olla esim. äänilehteä julkaisevan yhdistyksen nimi.

Source Publisher: valinnainen

Source date: valinnainen

ISBN: Rekisteröintinumero

Identifier: Tunnistenumero, pakollinen. Viimeistelytoiminto Build Book luo sen automaattisesti

Language: Julkaisun kieli, pakollinen. Valitse Finnish.

Character set: Merkistö, pakollinen. Ohjelma tarjoaa oletuksena iso-8859-1

DTB publisher: Julkaisija, pakollinen. Se on yleensä äänilehteä julkaisevan yhdistyksen nimi.

DTB date: valinnainen

Narrator: Lukija, suositeltava merkitä

Producer: Daisy-kirjan tuottaja

Genre & Scheme: Luokitus aiheen ja teeman perusteella (vapaaehtoinen)

Huom. Jos et halua kuunnella opasääntä, napsauta Option-valikosta Voice Guidance -kohtaa. Voit asettaa puheen pois päältä (Off) erikseen muokkauksen ja äänityksen osalta.

### Ohjelman perusnäkymä

Ohjelman perusnäkymä on 2-osainen.

  - Yläosassa näkyvät allekkain aineiston jaksot (Sections). Ne muodostuvat äänityksen aikana lukijan pitämien taukojen perusteella tai Insert-näppäimellä. Jaksot muodostuvat Headingeistä, jotka ovat selaustasoja. Niiden avulla kuulija voi selata aineistoa Daisy-kuuntelulaitteellaan.

  - Alaosassa näkyvät aktiivisena olevan jakson fraasit (Phrases). Ne muodostuvat äänityksen aikana automaattisesti lukijan lyhyiden taukojen perusteella tai F8-näppäimellä. Fraasien avulla äänitystä voi korjata tai muokata eli ne ovat äänittäjän apuvälineitä. (Headingit ja fraasit eivät kuulu varsinaisessa kuuntelussa mitenkään).

  - Lisäksi oikeassa reunassa on erillinen äänensäätölaatikko, josta äänitystasoa voi säätää ja tarkkailla.

  - Näkymässä ilmenee myös jaksojen ja fraasien kesto (Length), mahdolliset muokkausmerkit (Mark) ja äänitiedostojen numerot (Audio file).

  - Komennot voi valita joko yläosan valikoista hiirellä, antamalla näppäinkomennon tai käyttämällä näkymän keski- ja alaosissa sijaitsevia kuvakkeita.

### Äänitysasetusten säätö

  - Valitse ylärivin Control-valikosta Selection of the recording volume control: valitse Mic tai Line käytössäsi olevan äänitystavan perusteella.

  - Säädä ääniasetukset kokeilemalla sopiviksi oikean alareunan säätö-laatikon liukusäätimellä kohdasta Mic in. (Wave out ei vaikuta äänitykseen, sillä voit säätää kuulokkeista kuuluvan äänen voimakkuutta). Tarkista asetukset aina ennen äänityksen aloittamista.

  - Käynnistä koeäänitys näppäimellä F8 ja anna puhenäyte. Kun oikealla puolella oleva mittari liikkuu oranssilla alueella (10dB), äänitystaso on sopiva. Yleensä äänitystaso saa olla täysillä. Jos taso on punaisella, teho on liian suuri. Katkaise koeäänitys välilyönti-näppäimellä.

  - Muita asetuksia voit valita ylärivin Option-valikosta, kohta Recording…:

- phrase pause time: Ohjelma jakaa äänityksen aikana aineiston fraaseihin (Phrases) lukijan taukojen perusteella. Tämä helpottaa äänitteen jatkokäsittelyä. Katkaisukohdat eivät kuulu aineistoa kuunnellessa. Oletusarvona on, että 0,4 sekunnin mittainen tauko luokitellaan fraasin jakokohdaksi. Kokeilujen perusteella lukija voi määritellä itselleen sopivimman ajan.

- Noise level: Jos äänitystilassa on taustahälyä, anna arvoksi Normal -28 tai High -20, niin ohjelma tunnistaa lukijan tauot taustahälystä huolimatta. Jos äänitystila on hiljainen, säilytä oletusarvo Low -40.

- Timing of start recording: Käytetään äänitettäessä esim. kasetilta ohjelmaan. Normaalissa äänitystilanteessa valitse Press of record key. Muuten F8:n toinen painallus ei käynnistä äänitystä, vaan jää Pause-tilaan.

- Section pause time: Jaksot (Sections) ovat fraaseista koostuvia, hiukan isompia aineiston osia. Voit määritellä, kuinka pitkän tauon jälkeen ohjelma katkaisee meneillään olevan jakson ja aloittaa uuden. Vaihtoehtona on myös sulkea automaattinen jako pois käytössä valitsemalla arvoksi Nothing (suositeltava).

- Create a new audio file: Tässä kentässä voit määritellä Yes-valinnalla, että ohjelma aloittaa myös uuden äänitiedoston tauon kohdalla (suositeltavaa).

- Timing of stop recording: Koskee vain ulkopuolisesta laitteesta tulevaa äänitystä. Valitse Nothing.

- Record speed: Koskee vain ulkopuolisesta laitteesta tulevaa äänitystä.

- Remove DC offset: Poistaa sähköisiä häiriöitä, valitse On-vaihtoehto.

- MP3 quality: Valitse mieluiten Priority of quality.

- Sound boost: Äänen vahvistus, vahvistaa myös taustahälyn. Tarvittaessa On, normaalisti Off.

- The opened folder when new creation: Olet aiemmassa vaiheessa nimennyt projektille oman kansion (suositus Projektit). Jos haluat koota useita projekteja yhteiseen yläkansioon, valitse se tässä kohdassa oletuskansioksi. Seuraavaa projektia aloittaessasi ohjelma tarjoaa valittua kansiota myös uuden projektin sijaintipaikaksi.

### Äänitys

Hiljennä kaiuttimet äänityksen ajaksi tarvittaessa.

  - Julkaisun 1. jakson (SECTION) äänittäminen:

- Ensimmäinen Heading syntyy automaattisesti projektia luotaessa ja on valmiiksi valittuna (tummennettu).

- Paina näppäintä F8. Tarkista äänityksen taso näkymän Mic in -säätimellä (kts. kohta 3.2). Paina toistamiseen F8 ja äänitys alkaa. Äänensäätölaatikkoon tulee näkyviin sana Rec.

- Lue julkaisun otsikko siten että siitä tulee vain yksi fraasi, jonka on oltava ensimmäinen. Alkuun EI saa jäädä tyhjää fraasia. Poista se, jos näin kävi. Kuuntelulaite tulkitsee 1. fraasin koko julkaisun nimeksi. Esim. Äänilehti 6/2012, jolloin kuulija tietää heti mistä julkaisusta on kyse. Seuraavissa jaksoissa fraasijaolla ei ole merkitystä.

- Keskeytä äänitys välilyönnillä.

  - Julkaisun 2. jakson äänittäminen:

- Klikkaa hiirellä seuraavaa riviä tai mene nuolinäppäimellä alas. Paina kahdesti F8 ja jatka äänittämistä.

- Jos haluat itse jakaa jaksoja (Sections) äänityksen aikana, paina näppäimistöltä Insert-näppäintä sopivissa kohdissa.

- Jos haluat jakaa fraaseja (Phrases) äänityksen aikana, paina F8-näppäintä sopivissa kohdissa.

- Voit kuunnella koko aineiston sijoittamalla kursorin ylimmän jakson kohdalle ja painamalla F5-näppäintä. Yksittäisen jakson tai fraasin voit kuunnella klikkaamalla sitä hiirellä tai valitsemalla sen nuolinäppäimillä.

### Jäsentely

  - Daisy-julkaisuihin voidaan jäsennellä selailua helpottava rakenne. Aiheet voidaan jäsennellä numeroiduille tasoille (Levels) otsikkokohtaisesti (Headings). Ylimmälle tasolle numero 1 jäsennellään tavallisesti pääotsikot, seuraavalle tasolle numero 2 alaotsikot ja sitä alemmille tasoille aineiston pienemmät yksityiskohdat.

  - Näkymän ylemmässä osassa olevien jaksojen tiedoissa on Level-sarake. Tähän sarakkeeseen ohjelma asettaa oletusarvona numeron 1. Jos haluat määritellä jaksoon jonkin alemman otsikkotason, paina yhtaikaa näppäimiä Shift + F11. Voit nostaa jakson ylemmille tasoille painamalla pelkkää F11-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hiirellä näkymän keskiosassa olevia pikakuvakkeita Level up ja Level down tai valita ne Edit-valikosta.

  - Jos haluat antaa otsikolle nimen, valitse Edit-valikosta kohta Property tai paina jakson kohdalla Enteriä. Aukeavassa ikkunassa on mahdollista määrittää taso uudelleen tai antaa nimi, joka näkyy sanan Heading paikalla ohjelman näkymässä. Usein nimenä käytetään kyseisen jakson ensimmäisiä sanoja tai artikkelin otsikkoa. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten <, > ja &. Headingin nimi ei kuulu valmiissa julkaisussa, mutta se toimii sisällysluettelona ja voi helpottaa materiaalin käsittelyä.

Voit lisätä samalla kommentin itseäsi varten, esim. jos haluat viitata myöhemmin kyseiseen kohtaan. Kommentit eivät näyt mitenkään valmiissa julkaisussa. Kommentin poisto: napsauta kommenttiriviä hiirellä. Paina Enteriä. Maalaa avautuvassa kommentti-ikkunassa teksti ja paina Delete.

### Julkaisun viimeistely

a) Julkaisun rakenteen tekeminen

  - Kun kaikki tarvittavat äänitiedostot ovat valmiit ja mahdollinen jäsentely tehty, tehdään julkaisulle Daisy-rakenne Build book -toiminnolla. Se lisää julkaisuun uusia tiedostoja (ncc.html, smil ym.), joiden avulla äänitiedostot linkittyvät oikein. Toiminto siivoaa samalla wav-äänitiedostoista (PCM 44,1 kHZ) tarpeettomat osat pois.

  - Varmista, että julkaisun pakolliset tiedot on täytetty Option-valikon Book information -kenttään (kts. kohta 1.7). Ohjelma luo tunnistenumeron (Identifier) automaattisesti Build book -viimeistelyn aikana.

  - Valitse Tool-valikosta kohta Build book. Käynnistä viimeistely valitsemalla Start-painike. Voit seurata sen etenemistä prosentti-laskurin avulla.

  - Kun Build book -viimeistely on valmis, hyväksy se OK-painikkeella.

  - Jos julkaisu on tarkoitettu jaettavaksi audio-muotoisena, se on nyt valmis kirjoitettavaksi CD:lle. Kun aineistosta tehdään varsinainen Daisy-julkaisu, on äänitiedostot muutettava vielä MP3-muotoon.

b) Daisy-julkaisun äänitiedostojen muuttaminen MP3-muotoon

  - Daisy-julkaisuissa äänitiedostot pakataan vähän tilaa vievään MP3-muotoon Audio export -toiminnolla. Toiminto siivoaa samalla äänitiedostoista tarpeettomat osat pois. Jos julkaisu on tehty jo alussa suoraan MP3-muodossa, tämä vaihde on suoritettava kuitenkin äänitiedostojen siivoamiseksi. MP3-tiedostojen äänenlaatu kuitenkin huononee jokaisella pakkauskerralla.

  - Valitse Tool-valikosta kohta Audio export. Valitse pakkaus-muoto MP3 64k Mono (suositus puheäänelle).

  - Valitse kohdekansioksi LAHETYS ja anna tiedostonimeksi julkaisukansion lopullinen nimi (esim. aanilehti). (Tärkeää erityisesti, jos levylle tulee useita julkaisuja).

Suositeltavaa on käyttää lehden oikeaa nimeä ilman numero- tai muita lisäyksiä. Nimeämisessä ei voi käyttää ääkkösiä. Jos taltioit kaikki valmiit julkaisut (esim. Lehtiarkisto-kansioon), alikansiot on silloin nimettävä toisistaan eroavasti (esim. julkaisun nro), jotta ne eivät tallennu edellisen samannimisen kansion päälle.

  - Ohjelma luo uuden alikansion LAHETYS-kansioon ja tekee sinne Daisy-muotoisen julkaisun. Alkuperäinen projekti säilyy tallessa Projektit-kansiossa.

  - Valitse OK aukeavasta Check-ruudusta.

  - Äänitiedostojen viimeistely jakelumuotoon alkaa valitsemalla Start-painike seuraavaksi aukeavasta ikkunasta. Voit seurata siirron etenemistä prosenttilaskurista.

  - Lopuksi ohjelma tarjoaa mahdollisuutta avata juuri luotu julkaisu PRS-ohjelmassa. Jos haluat tallentaa julkaisun CD:lle, valitse OK (kts. kohta 12).

  - Jos haluat arkistoida valmiin julkaisun, kopioi se lopuksi LAHETYS-kansiosta johonkin omaan kansioon (esim. Lehtiarkisto). Muuten poista se LAHETYS-kansiosta ennen seuraavan julkaisu lähettämistä.

### Projektikansioiden sisältö vaiheittain

Projektikansion sisältö

äänityksen jälkeen

Buid Book suoritettu

Audio Export suoritettu

Lähetys-kansion sis.

LAHETYS-kansiossa saa olla Audio Exportin jälkeen ainoastaan alikansio lehden nimellä ja sen sisällä yllä olevan kuvan mukaiset tiedostot. Jos siellä on esim. wav-tiedostoja, tyhjennä kansio ja tee Projekti-kansiossa olevan alikansion sisällölle uudestaan Audio export. Jos kansiossa ei ole vielä smil-tiedostoja, tee Build book. Jos siellä on ylimääräinen Back up - kansio, poista se (kansio syntyy aina kun projektia muokataan).

### Korjaukset

  - Virheen sattuessa katkaise äänitys mieluiten heti, sillä korjaus on helpointa, jos virheellinen kohta poistetaan ennen kuin lukeminen jatkuu. Jos kuitenkin haluat korjata virheen vasta myöhemmin, pidä heti tauko lukemisessa, jotta ohjelma katkaisee meneillään olevan fraasin. Voit katkaista fraasin myös painamalla F8-näppäintä.

  - Katkaistuasi äänityksen kuuntele virheellinen fraasi, että tiedät mistä jatkaa lukemista. Voit myös merkitä virheellisen kohdan näppäimistön M-kirjaimella myöhemmin korjattavaksi. Fraasin poisto: Valitse poistettava fraasi hiirellä tai nuolinäppäimillä ja paina Del-näppäintä.

  - Poistettuasi virheellisen kohdan, lue uudelleen sopivasta aloituskohdasta. Jos teet korjauksia jälkikäteen, vaihda Record mode Control-valikosta Punch in -tilaan. Voit tehdä vaihdoksen myös pikakuvakkeesta näytön keskivaiheilla. Punch in -tilassa uuden fraasin voi sijoittaa aiempien fraasien väliin. Jos Record mode on Overwrite-tilassa, jälkikäteen lisätty fraasi pyyhkii pois kaikki jäljessään olevat fraasit, ja koko jakso on äänitettävä uudelleen. Korjauksen jälkeen palauta Punch in -asetus takaisin Overwrite-tilaan, jotta automaattinen jaksojen jakaminen olisi mahdollista. Jos haluat jatkaa lukemista, siirry viimeisen fraasin jäljessä olevalle riville.

  - Fraasin jakaminen: Jos haluat poistaa vain osan fraasia, jaa fraasi kahteen osaan valitsemalla ensin fraasi ja sen jälkeen Edit-valikosta komento Split phrase. Näkyviin tulee ikkuna, jossa ääni on kuvattu graafisena käyränä. Merkitse hiirellä tai nuolinäppäimillä jakokohta ja hyväksy jako valitsemalla OK.

  - Voit tarvittaessa myös yhdistää fraaseja tai jaksoja. Maalaa yhdistettävät fraasit tai jaksot hiirellä tai nuolilla ja valitse ylärivin Edit-valikosta Join-komento. Vahvista yhdistäminen esiin tulevassa Check-ruudusta valitsemalla OK.

  - Jakaessasi jaksoja (Sections) merkitse se hiirellä tai nuolilla. Merkitse lisäksi fraasi, jonka kohdalta haluat jaon tapahtuvan. Se ei voi olla jakson ensimmäinen fraasi, sillä katkaisukohta on valitun fraasin edellä. Valitse Edit-valikosta kohta Split section ja vahvista toimenpide valitsemalla OK esiin tulevasta Check-ruudusta.

### Aiemmin luodun projektin avaaminen

  - Kun haluat jatkaa keskeneräistä projektia tai muokata valmista Daisy-julkaisua, valitse aukeavan ikkunan valikosta Open käynnistäessäsi PRS-ohjelman. Jos PRS on jo käynnistetty, valitse valikkorivillä File ja Open. Valitse aukeavasta ikkunasta projektin kansio ja kaksois-napsauta sen sisällä olevaa ncc.imdn -tiedostoa. Nyt voit jatkaa muokkausta.

  - Kun muokkaat valmista julkaisua, varmista ennen julkaisun lähetystä, että kansiossa ei ole ylimääräisiä alikansioita, esim. Back Up -kansioita. Jos ohjelma on luonut sellaisen, niin poista se ennen julkaisun lähettämistä.

### Valmiin julkaisun tuominen ohjelmaan

  - Jos haluat muokata tekemääsi valmista Daisy-julkaisua (muokkauksen voit tehdä myös kuten kohdassa 9), tai esim. yhdistää siihen joltakulta toiselta saamasi valmiin julkaisun, käytä Daisy import- toimintoa.

  - Avaa projekti kuten kohdassa 9. Valitse ylärivin valikosta Tool kohta Daisy import. Napauta kohtaa File select, niin pääset valitsemaan tuotavat tiedostot.

  - Valittuasi tuotavan tiedostokansion, kaksoisnapsauta sen sisällä olevaa ncc.html-tiedostoa.

  - Tiedostojen siirtäminen käynnistyy Start-painikkeesta. Voit seurata siirron etenemistä prosenttilaskurista.

  - Voit tehdä tarvittaessa muokkauksia julkaisulle. Daisy Import poistaa lisätyistä julkaisuista rakenteen ja siksi muokkausten jälkeen on tehtävä uudestaan Build Book ja Audio Export. Huom.! Poista syntynyt Back Up -kansio ennen julkaisun lähettämistä.

### Valmiiden äänitiedostojen tuominen ohjelmaan

  - Julkaisuun voidaan liittää myös valmiita äänitiedostoja Audio import -toiminnolla. Saat vaikkapa muualla äänitetyn haastattelun, jonka haluat lisätä julkaisuun sopivaan kohtaan.

  - Valitse jakso, jonka eteen haluat tuotavan aineiston sijoittuvan.

  - Valitse ylärivin valikosta Tool kohta Audio import. Esiin tulevassa ikkunassa kysytään samoja tietoja kuin kohdassa 3.4 Setting of the recording function. Kohtiin voi vastata samoin kuin aiemmalla kerralla. Ohjelma jakaa tuodut äänitiedostot jaksoihin ja fraaseihin annettujen aika-arvojen perusteella.

  - Seuraavassa ikkunassa napauta kohtaa File select ja valitse tuotavat tiedostot. Vahvista valinta Avaa-painikeella.

  - Vahvista lopuksi valitsemalla OK.

  - Tarkista ennen jatkokäsittelyä, ettei tiedostojen järjestys ole muuttunut siirron aikana! Vääriin kohtiin sijoittuneet tiedostot voi leikata Edit-valikon Cut-toiminnolla (tai näppäimillä Ctrl + X) ja liittää oikeaan kohtaan Paste-toiminnolla (tai Ctrl + V).

### Julkaisun tallentaminen CD-levylle

  - Halutessasi voit tallentaa Daisy-julkaisun CD-levylle PRS-ohjelmasta käsin. ÄLÄ käytä Windowsin omaa poltto-ohjelmaa, jos lähetät julkaisun Folder Sender-ohjelmalla. Cd write -toiminto poistaa käyttäjälle tarpeettomat tiedostot kirjoittamisen aikana. Valitse Tool-valikosta kohta Cd write.

- Seuraavassa ikkunassa ohjelma pyytää asetuksia. Writing speed -kohdassa voit kokeilla vähentää kirjoitusnopeutta, jos lopputuloksessa on ongelmia.

- Kohdassa Purpose of use valitse Master project, jos haluat tehdä aineistoon muutoksia myöhemmin. Distribution-versio on lopullinen jakeluversio, jota ei voi muuttaa.

- Last session -kohdan oletusarvo Valid mahdollistaa useiden julkaisujen tallentamisen samalle CD:lle. Jos olet tekemässä vain yhtä äänijulkaisua, valitse Invalid-vaihtoehto.

- Editing by plextalk portable recorder viittaa jälkikäsittelyyn muulla välineellä.

  - Käynnistä CD:lle kirjoittaminen valitsemalla seuraavasta ikkunasta Start-painike.

  - Lopuksi ohjelma ilmoittaa, että CD on valmis. Lopeta työ valitsemalla OK.

*******************************

# Sanastoa

- PROJECT - keskeneräinen kirja tai muu julkaisu

- BOOK - valmis julkaisu

- TITLE - julkaisun nimi

- HEADING - otsikko

- SECTION - jakso, kunkin otsikon alla oleva äänimateriaali

- PHRASE - fraasi, jakson pienempi osa, joka voidaan erottaa esim.

pienellä tauolla luettaessa tekstiä.

- LEVEL - julkaisun jäsentelyssä käytettävä taso, määritellään esimerkiksi

otsikoiden ja niiden alaotsikoiden mukaan.

- MARK - huomiomerkki tekstin keskellä, ei näy lopullisessa julkaisussa

- EVENT - Jakson, sivun tai ryhmän ensimmäinen fraasi. Julkaisun

ensimmäisen jakson (SECTION) ensimmäinen fraasi (PHRASE)

on erityisen tärkeä: kuuntelulaite tulkitsee sen koko julkaisun

nimeksi.

Lisäohjeita löydät valmistajan sivulta englanniksi. Voit esim. hyödyntää valmista sisällysluetteloa (ToC) ym.

http://www.plextalk.com/in/download/PLEX_RS_UM_E.html

# Text boxes

Äänen- säätölaatikko

Jaksot

(Sections)

Valittuna olevan jakson fraasit (Phrases)

Äänitystaso

Mittari

Äänitystila